Муниципальное автономное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Мостовский район

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ТОМ I Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть проекта) Часть 1 Пояснительная записка Мостовской 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решениею Совета муниципального

образования Мостовский район

от 22 апреля 2015 г. № 407

Муниципальное автономное учреждение

«Управление архитектуры и градостроительства»

муниципального образования

Мостовский район

Заказчик: Администрация муниципального образования

Мостовский район

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

муниципального образования

МОСТОВСКИЙ РАЙОН

Краснодарского края

ТОМ I

Положения о территориальном планировании

(утверждаемая часть проекта)

Часть 1

Пояснительная записка

| Главный инженер проекта Руководитель группы | А.В.Плахотник А.В.Плахотник |
| --- | --- |

Мостовской 2015

| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ |
| --- |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | Муниципальное автономное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» муниципальногообразования Мостовский район |
| Главный инженер проекта | А.В.Плахотник |
| Руководитель группы | А.В.Плахотник |
| Инженер | Р.В.Коневцов |
| Схема территориального планирования муниципального образования Мостовский район | Институт территориального развития Краснодарского края Главный архитектор проекта Кипчатова В.М. |
| Инженерное оборудование территории | ООО «Юг-Ресурс-XXI» В.И. Иванов Г.В. Антонова Л.А. Донгузова, А.Н. Гресь |
| Картографические работы М 1 : 25 000 | Филиал ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205 |
| Инженерно-геологическое районирование | ГУП «Кубаньгеология» филиал Азовское отделение, г. Темрюк |
| Охрана историко-культурного наследия | ОАО «Наследие Кубани», г. Краснодар |
| Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар |
| Сельское хозяйство | Южный филиал ФГУП «Госземкадастрсъемка» -ВИСХАГИ, г. Краснодар |

| Том I. Утверждаемая часть проекта |
| --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Описание целей и задач территориального планирования |
| Раздел 2 | Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) территориального планирования |
| Раздел 3 | Основной чертеж схемы территориального планирования Мостовского района |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования |
| Часть 1 | Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования. Пояснительная записка |
| Раздел 1 | Анализ состояния и перспектив развития территории |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта схемы территориального планирования |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территорий, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |
| Том III. Материалы, выполненные субподрядными организациями |
| Часть 1 | Раздел «Сельское хозяйство». Разработчик: Южный филиал ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ |
| Часть 2 | Технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования». Разработчик: ГУП «Кубаньгеология» филиал Азовское отделение |
| Часть 3 | Раздел «Охрана историко-культурного наследия» Разработчик: ОАО «Наследие Кубани» |
| Часть 4 | Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Разработчик: ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт» |
| Часть 5 | Картографические работы М 1:25 000. Разработчик: Филиал ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие». Экспедиция № 205. |
| Том IV. Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве управления архитектуры и градостроительства мостовского района). |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Часть 2. Графические материалы (схемы) территориального планирования |
| Раздел 3. Основной чертеж схемы территориального планирования Мостовского района |
| 1. | Схема территориального планирования муниципального образования Мостовский район (основной чертеж) | ДСП | 1:50 000 | СТП-1 |
| Раздел 4. Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| 2 | Схема административно-территориальных границ | ДСП | 1:100 000 | СТП-2 |
| 3 | Схема ограничений использования территорий на расчетный срок | ДСП | 1:50 000 | СТП-3 |
| 4 | Схема границ территорий и земель различных категорий | ДСП | 1:75 000 | СТП-4 |
| Раздел 5. Схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| 5 | Схема объектов электро- и газоснабжения | ДСП | 1:50 000 | СТП-5 |
| 6 | Схема автомобильных дорог общего пользования | ДСП | 1:50 000 | СТП-6 |
| 7 | Схема размещения объектов социального обслуживания и иных объектов местного значения | ДСП | 1:50 000 | СТП-7 |
| Том II. Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта схемы территориального планирования |
| Раздел 4. Схемы с отображением информации о состоянии территорий, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| 8. | Ситуационная схема размещения планируемой территории в структуре Краснодарского края | б/г | 1:600 000 | СТП МО-8 |
| 9. | Схема современного использования и планировочных ограничений территории | ДСП | 1:50 000 | СТП МО-9 |
| Раздел 5. Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |
| 10. | Схема очередности освоения территории и размещения основных инвестиционных площадок | ДСП | 1:75 000 | СТП МО-10 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	8

2. Цели и задачи территориального планирования	11

2.1. Цели территориального планирования.	11

2.2. Задачи территориального планирования.	13

3. Местоположение и характеристика района проектирования. проблемы и Специфика его развития	15

4. Основные мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения	25

4.1. Численность населения.	25

4.2. Использование земельного фонда, баланс земель   по категориям.	42

4.3. Перспективные направления экономического развития территории.	45

4.4 Планировочная организация территории	50

4.5. Развитие и размещение объектов капитального строительства.	52

4.5.1. Развитие населенных пунктов.	53

4.5.2. Развитие социальной инфраструктуры	55

4.5.3. Развитие производственной сферы	60

4.5.4. Развитие транспортной инфраструктуры	63

4.5.5. Развитие инженерной инфраструктуры.	65

4.6. Зоны спецназначения и санитарная очистка территории.	67

4.7. Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения.	72

5. Основные технико-экономические показатели	78

# 1. Общие положения

Схема территориального планирования муниципального образования Мостовский район разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанным Президентом РФ 29 декабря 2004 г.

Территориальное планирование муниципального образования Мостовский район осуществляется посредством разработки и утверждения его схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном Статьей 20 Градостроительного кодекса.

Схема территориального планирования является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории проектирования:

- разработка и утверждение плана реализации схемы территориального планирования;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

- разработка и утверждение генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования Мостовский район.

Состав и содержание схемы территориального планирования муниципального образования Мостовский район отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы заданием, утвержденным заказчиком проекта – Администрацией муниципального образования Мостовский район.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка схема территориального планирования муниципального образования Мостовский район осуществлялась на основании:

- утвержденных комплексных программ развития муниципального образования Мостовский район;

- положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Краснодарского края, разработанной ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году;

- нормативов градостроительного проектирования.

В данном проекте особое внимание уделялось анализу факторов, определяющих особенности развития территории, включая местоположение, сельскохозяйственная и производственная специфика муниципального образования Мостовский район в системе расселения Краснодарского края, анализу объектов историко-культурного наследия, анализу инженерно-геологических условий, а также анализу данных градостроительного и земельного кадастра.

Для принятия проектных решений была использована топографическая основа, представленная ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие», Экспедиция №205, г. Краснодар, в М 1: 25 000. Однако, с целью приведения чертежей к требованиям грифа «для служебного пользования», графические материалы представлены с разреженной топографической основой, разработанной ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» в 2006 г. в М 1: 100 000.

В составе данного проекта разработаны следующие разделы:

- технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования», выполненный ГУП «Кубаньгеология» филиал Азовское отделение, г. Темрюк 2008 г.;

- раздел «Инженерная инфраструктура», разработанный ООО «Юг-Ресурс-XXI», г. Краснодар 2009 г.;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия», выполненный ОАО «Наследие Кубани», г. Краснодар 2009 г.;

- раздел «Сельское хозяйство», выполненный Южным филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, г. Краснодар 2008 г.;

- раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», выполненный ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт» 2009г.

В схему территориального планирования внесены  изменения в части  размещения на территории Краснокутского сельского поселения, Мостовского района Краснодарского края межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, это определено выполнением поручений администрации Краснодарского края по вопросам  реализации комплексной  стратегии обеспечения экологической безопасности в сфере обращения  с отходами потребления, насущной необходимостью в создании данного объекта для утилизации отходов жизнедеятельности для Мостовского и Лабинского районов. Реализация проекта позволит улучшить экологическую обстановку на территории районов, а также значительно увеличит бюджет поселения, создаст новые рабочие места.

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования Мостовский район, Краснодарского края осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Краснодарского  края, в целях исполнения решений совещания от 31 июля 2014 года под председательством главы администрации (губернатора) Краснодарскогокрая Ткачева А.Н. по вопросам строительства  межмуниципальных  экологических отходоперерабатывающих комплексов, положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Краснодарского края, разработанной ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году, нормативами градостроительного проектирования.

Для принятия проектных решений по внесению изменений   были использованы материалы, Утвержденной  Решением Совета  депутатов  муниципального образования  Мостовский  район от 16 ноября 2010 года №64, схемы территориального планирования муниципального образования Мостовский район Краснодарского края, подготовленной институтом территориального развития Краснодарского края в 2009 году

# 2. Цели и задачи территориального планирования

«Схема территориального планирования муниципального образования Мостовский район» является стратегическим градостроительным документом, определяющим территориальное развитие Мостовского района на расчетный срок. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется определение срока реализации схемы территориального планирования, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие муниципального района на условный  период 20-30 лет, а также резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 30 лет).

«Схема территориального планирования муниципального образования Мостовский район» является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности региона: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру территории.

В схеме территориального планирования муниципального образования Мостовский район определена главная социально-экономическая модель и главная градостроительная идея проекта, поставлены стратегические задачи и намечены основные направления развития территории, а также предложены проектные решения для реализации стратегии развития района.

## 2.1. Цели территориального планирования.

Целью разработки схемы территориального планирования муниципального образования Мостовский район является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения схемы территориального планирования являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития, определения зон размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального уровня, в том числе определения зон инвестиционного развития территории.

Основными целями территориального планирования при разработке данной схемы являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности района как муниципального образования;

- определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района;

- определение перспективных направлений развития экономики муниципального образования и создания необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации муниципального образования, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами экономики.

Решения схемы территориального планирования основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе района, развитие перерабатывающей промышленности;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры с учетом опережающего развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур для создания условий инвестиционной привлекательности территорий и благополучия постоянного населения.

## 2.2. Задачи территориального планирования.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами схемы территориального планирования муниципального образования Мостовский район являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение предложений по территориальному планированию муниципального образования, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения;

- определение принципов развития территории муниципального образования Мостовский район во взаимной увязке решений по территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями;

- проведение анализа и комплексной оценки территории района с целью определения его территориальных ограничений и потенциальных возможностей использования территории;

- прогнозный расчет перспективной численности населения муниципального образования;

- обеспечение средствами территориального планирования условий для планомерного развития экономики, а также повышения уровня социального обеспечения района;

- создание электронной схемы на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе коридоров и зон размещения транспортных и инженерных коммуникаций, и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи;

- разработка оптимальной планировочной структуры муниципального района, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

- определение системы параметров развития муниципального образования, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- разработка предложений по сохранению и восстановлению природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории муниципального образования при условии сохранения окружающей природной среды.

Для решения этих задач проведен комплексный анализ существующего использования территории муниципального образования Мостовский район, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

# 3. Местоположение и характеристика района проектирования. проблемы и Специфика его развития

Муниципальное образование Мостовский район расположен в юго-восточной части Краснодарского края. Площадь района 3,7 тысяч км2, что составляет 5,0 % от общей площади территории Краснодарского края.

Мостовский район граничит на севере и западе с – республикой Адыгея (протяженность границы составляет 197,5 км), на юге с Сочинским городским округом (протяженность границы составляет 42,5 км), на востоке с Карачаево-Черкесской республикой (протяженность границы составляет 87,5 км). Численность постоянного населения Мостовского района на 01.01.2009 г. составила 71 348 человек.

На основании закона Краснодарского края от 16 сентября 2004 года № 777-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Мостовский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, были установлены границы муниципального образования Мостовский район.

Административно-территориальное деление Мостовского района представлено 14 поселениями: Мостовское (S=12,18 тыс. га), Псебайское (S=86,87 тыс. га), Андрюковское (S=24,87 тыс. га), Баговское (S=106,74 тыс. га), Беноковское (S=10,67 тыс. га), Бесленеевское (S=15,43 тыс. га), Губское (S=24,59 тыс. га), Костромское (S=10,32 тыс. га), Краснокутское (S=9,67 тыс. га), Махошевское (S=23,49 тыс. га),  Переправненское (S=11,46 тыс. га), Унароковское (S=14,54 тыс. га), Шедокское (S=8,58 тыс. га), Ярославское (S=13,69 тыс. га).

Административный центр муниципального образования Мостовский район – пгт. Мостовской, находится на расстоянии 200 км от краевого центра г. Краснодара и в 32 км от г. Лабинска.

Основу экономики муниципального образования Мостовский район составляют: промышленность строительных материалов, лесное хозяйство, деревообрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс.

В целом структура базовых отраслей Мостовского района выглядит следующим образом:

| Наименование показателей | 2008 г. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых, млн. руб. | 441,28 | 4,3 |
| Обрабатывающие производства, млн. руб | 4591,94 | 45,1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб | 168,60 | 1,7 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн.руб | 2160,6 | 21,2 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 2036,0 | 20,0 |
| Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство", млн. руб | 651,6 | 6,4 |
| Объем услуг по полному кругу предприятий транспорта, млн. руб. | 138,7 | 1,4 |
| Итого базовые отрасли экономики, млн. руб | 10188,7 | 100,0 |

Агропромышленный комплекс Мостовского района представлен 16-ю средними и малыми предприятиями, 124 фермерскими и 18,6 тыс. ЛПХ.

В сельскохозяйственное производство в районе вовлечено 98,8 тыс. га сельхозугодий, из них:

- 48,9 тыс. га - пашни;

- 4,8 тыс. га - огороды личных подсобных хозяйств;

- 17,2 тыс. га - сенокосов;

- 27,3 тыс. га - пастбищ;

- 0,6 тыс. га - многолетних насаждений.

За 2008 год объем производства сельскохозяйственной продукции составил 1654 млн. руб., из них в предприятиях 536,5 (32,4%), в личных подсобных хозяйствах 902 млн. руб. (54,5%), в крестьянско-фермерских хозяйствах 216 млн. руб. (13,1%). Валовое производство зерна в 2008 году составило 90,4 тыс. тонн, что на 20% больше, чем в 2007 году. Увеличение  производства зерна объясняется увеличением площади посева и совершенствованием технологии выращивания.

В настоящее время основным направлением развития агропромышленного комплекса Мостовского района является разведение крупного рогатого скота, свиней и овец, как племенного животноводства, так и производство товарного мяса и продуктов его переработки.

На территории муниципального образования содержится:

- 19 тыс. голов крупного рогатого скота, их них 9 тысяч коров;

- 4 тыс. голов свиней, 4,2 тыс. голов овец и коз;

- 111 тыс. голов птицы;

- 0,9 тыс. голов лошадей.

Из общего поголовья крупного рогатого скота 5,7 тыс. голов — это скот мясного направления.

В целом сельскохозяйственные предприятия района работают стабильно. Средний уровень заработной платы за 2008 год составил 6512 руб., рост к 2007 году - 130%. К 2012 году  предприятиями планируется довести среднемесячную заработную плату до 13 тыс. руб., продолжить техническое перевооружение за счет ежегодных инвестиций для приобретения техники и оборудования. Обеспечить среднегодовой прирост объемов производства сельскохозяйственной продукции в размере 6,9 %.

В 2008 году сумма инвестиций в основной капитал в сельскохозяйственный комплекс составила 600 млн. руб.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в аграрном секторе района можно отметить, что в сельскохозяйственных предприятиях района, как в животноводстве, так и в растениеводстве имеются неиспользуемые резервы. Прежде всего, это повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет соблюдения технологии возделывания, улучшения качества семенного материала, дифференцированного внесения органических и минеральных удобрений, внедрения на выращивании овощных культур капельного орошения; улучшения качества заготавливаемых кормов, обновления дойного стада, полного обеспечения КРС и свиней сбалансированными кормами. Данный фактор может быть использован при развитии перерабатывающей промышленности, в частности переработке сельскохозяйственной продукции. То есть, в случае размещения на территории района предприятия – переработчика, оно полностью может быть обеспечено сырьем за счет продукции, производимой на территории района.

Деятельность промышленных предприятий по итогам 2008 года характеризуется ростом объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 15,9 %.

В разрезе групп предприятий по видам экономической деятельности ситуация сложилась следующим образом:

- в добыче полезных ископаемых объемы отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг увеличились по сравнению с 2007 годом на – 32,1% и составили – 347,8 млн. руб.;

Основным предприятием данной отрасли является ОАО «Мостовской ДСЗ» за 2008 года отгружено нерудных строительных материалов в объеме – 1143,2 тыс.м. куб., или 124,5% к 2007 года. Объем отгруженной продукции составил -  179,0 млн. рублей.

- в обрабатывающих производствах объемы по сравнению с прошлым годом возросли на – 12,3% и составили – 4191,6 млн. руб.

По ОАО «Кнауф гипс Кубань» - объем отгруженной продукции составил – 3177,9 млн. руб., с ростом к 2007 года на 9,5%, по видам выпускаемой продукции: ГКЛ – 96,7%, гипс строительный – 100,6%, сухие смеси – 110,1%.

По ЗАО «Губский кирпичный завод» объем отгруженной продукции составил – 143,1 млн. руб. с ростом к 2007 г. на 12%., индекс  производства составил – 109,7%. По видам выпускаемой продукции: производство кирпича – 99,4%, блоки и камни мелкие стеновые – 171,9%.

По ОАО «ЮГ» - 700,1 млн. руб., с ростом к 2007 году на 14,8%. Предприятие занимается вывозкой древесины, производством пиломатериалов, плит ДСП, ДВП, смол синтетических, фанеры, производством шпона. В 2008 году наблюдается снижение объемов производства. Предприятие находится в сложном финансовом положении. Имеется задолженность.

В целом по предприятиям лесной и деревообрабатывающей промышленности объем отгруженной продукции составил – 722,2 млн. руб. или 114,7 % к уровню прошлого года.

Предприятиями пищевой промышленности в целом по району за 2008 год произведено продукции на сумму - 444,3 млн. руб., что составляет - 280,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Производство хлебобулочный изделий возросло на 12 %, сыров рассольных на 66 %. В текущем году произведено консервов плодоовощных в количестве – 782,6 туб., или 50,1%, в 2007 году – 1560,6 туб. Снижение объемов производства объясняется  временной приостановкой деятельности  в ЗАО «РПК Мостовской»

В строительной индустрии работают ООО «Стройиндустрия», ЗАО «Глобус», ООО «Строй-фортуна», ООО СФ «ВСВ», ООО «Бриз». Всего в этой отрасли трудится 1290 человек, которыми в 2008 году выполнено подрядных работ на сумму 440 млн. руб., что составило 71,4% к уровню прошлого года.

Природные и рекреационные ресурсы.

Природные ресурсы Мостовского района многообразны. На территории района разведаны обширные запасы нефти и газа Баракаевского месторождения, гипса и известняка Шедокского месторождения, стекольных песков Шедокского и Хамкетинского месторождений, месторождения соли в пос. Шедок, месторождения песчано-гравийной смеси Перевальненское, Шедокское, Центр-Лабинское и многих других полезных ископаемых.

В Шедокском месторождении разведано 2 млрд. тонн соли высокого качества. Только по категории «В» запасы составляют 190 млн. тонн, которых по расчетам специалистов хватает на 200 лет. Вопрос строительства солевого завода на территории Мостовского района согласован с экспертным межведомственным инвестиционным Советом Краснодарского края.

По результатам анализа маркшейдерских исследований мраморизированные известняки Ходзенского и Бугунжанского месторождений по декоративности не уступают зарубежных аналогам мраморов. Залежи достигают значительных объемов, однако, степень   разведки очень низкая.

Для проведения углубленной разведки залежей природных ископаемых в районе необходимо включение в федеральную программу освоения природных ресурсов.

В 7 км к юго-западу от с. Шедок расположено месторождение белого мелкозернистого кварцевого песка, мощность залежей от 2 до 5 м. По данным анализа песок удовлетворяет техническим требованиям к стекольным пескам для варки обыкновенного белого стекла. Ориентировочные запасы 18 тыс.м3.

Далее в таблице представлен баланс запасов строительного сырья расположенного на территории района:

Баланс запасов строительного сырья

| Наименование строительного сырья | Запасы сырья, тыс.м3 | Соотношение к краевым запасам сырья,% |
| --- | --- | --- |
| глины для производства кирпича | 4038 | 2,5 |
| Гипс | 57544,2 | 95,5 |
| пильный камень | 3305 | 100 |
| камень строительный | 2660 | 1,0 |
| камень облицовочный | 105,7 | 11,0 |
| песчано-гравийные смеси | 1127,56 | 19,6 |
| песок строительный | 3727,8 | 12,3 |

Проведенный анализ показывает недостаточную степень использования имеющейся минерально-сырьевой базы. Мостовский район характеризуется недостаточным уровнем современного геологического изучения и требует проведения поисковых работ на ранее не изученные полезные ископаемые.

Уникальность Мостовскому району придает богатейшая гидроминеральная база региона, которая представлена минеральными водами бальнеологического и питьевого профиля.

Район характеризуется широким спектром минеральных и геотермальных вод различного химического состава и разной степени водообильности. На его территории расположено 27 скважин геотермальной воды, с температурой воды на выходе от 84 до 112 0С.

В настоящее время объем использования воды составляет не более чем 15%. Краснодарским филиалом по добыче и реализации термальной воды ОАО «Нефтегазгеотерм» разработана программа развития геотермальной энергетики Краснодарского края, которая позволит  в условиях возрастания энергетического дефицита значительно сократить расход газа, дополнительно производить тепловую энергию, способствовать производству сельскохозяйственной продукции (теплицы).

Водный потенциал района представлен 17 реками. Общая протяженность русла рек – 566 км. Кроме того на территории района располагаются более 100 прудов общая площадь которых составляет около 250 га.

На реках Малая Лаба и Лаба возможно строительство каскада малых ГРЭС для уменьшения дефицита электроэнергии. Свободные прудовые объекты, пригодны для выращивания озерной рыбы (карп, сазан, толстолобик). В прудах, расположенных в непосредственной близости от рек, при организации системы проточных каналов возможна организация форелевого хозяйства. Всего в районе насчитывается 50 бесхозных прудов, использование которых позволит не только улучшить ландшафт поселков и сел, но и получить социально-экономический эффект.

Транспортная инфраструктура.

По территории муниципального образования проходят две основные автомобильные дороги общего пользования (федерального и регионального значения), связывающие Мостовский район с населенными пунктами соседствующих муниципальных образований, а также с такими промышленными центрами как г. Краснодар, г. Усть-Лабинск, г. Лабинск и г.Майкоп.

Основными направляющими осями, проходящими через территорию района, являются:

- в направлении запад - восток – федеральная автодорога «подъезд к

г. Майкоп» (через ст. Ярославскую, х. Северный) протяжённостью 23,5 км;

- в направлении север-юг – региональная автодорога «Лабинск-Мостовской - граница Карачаево-Черкесской республики» (через п. Мостовской, п. Псебай, с. Соленое) протяженностью 47,25 км.

В настоящее время автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения находятся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор». Прочие автодороги находятся на балансе муниципального образования.

Железнодорожный транспорт Мостовского района представлен однопутной железнодорожной веткой Лабинск – Мостовской – Шедок.  Движение пассажирских поездов не осуществляется с 1998 года, в связи с отсутствием пассажиропотока. Данная железнодорожная ветка используется предприятиями района: ОАО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» и ОАО «ДСЗ Мостовской» для доставки оборудования и транспортировки производимой продукции. На данной ветке имеются две железнодорожные станции в п. Мостовском и с. Шедок.

Инженерная инфраструктура.

Электроснабжение.

В районе функционируют две сетевые энергосбытовые компании:

- филиал ОАО «НЭСК»;

- МРРЭС Лабинского филиала ОАО «Кубаньэнерго».

В настоящее время Мостовской  район электрифицирован от следующих подстанций:

- ПС 110/35/10 кВ «Мостовская;

- ПС 110/10 кВ «Промышленная»;

- ПС 110/10 кВ «Шедок»;

- ПС 110/10 кВ «Псебай»;

- ПС 35/10 кВ «Унароково»;

- ПС 35/10 кВ «Костромская»;

- ПС 35/10 кВ «Ярославская»;

- ПС 35/10 кВ «Красный Кут»;

- ПС 35/10 кВ «Переправная»;

- ПС 35/10 кВ «Беноково»;

- ПС 35/10 кВ «Бесленеевская»;

- ПС 35/10 кВ «Губская».

В районе не элекрифицированы два населенных пункта: п.Никитино и п. Кировский.

Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Газоснабжение.

Подача природного газа в район осуществляется через пять ГРС с магистрального газопровода высокого давления Майкоп - Невинномыск :

- ГРС Мостовского;

- ГРС Переправной;

- ГРС Ярославской;

- ГРС Шедок;

- ГРС Унароково.

Две ГРС от Баракаевского месторождения ОАО «НК-Роснефть».

Обеспечением населения и предприятий района природным газом занимается ОАО «Мостовскойрайгаз». В настоящее время дефицита газа в районе нет, имеется запас на расчетный срок с учетом инвестиционных проектов и возрастающей численностью населения.

# 4. Основные мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

## 4.1. Численность населения.

Демографический анализ существующего положения.

Демографическая составляющая занимает особое место в вопросах  устойчивого и сбалансированного развития территорий, так как конечной целью любого развития является человек и удовлетворение его потребностей.

Численность населения муниципального образования Мостовский район по состоянию на 01.01.2009 г. составила 71 348 человек.

Наиболее крупным населенным пунктом Мостовского района является поселок Мостовской, в котором проживает 25 492 человека, что составляет 35,7 % от общей численности населения района.

Половозрастной состав населения Мостовского района по состоянию на 01.01.2009 г. представлен следующим образом:

- население моложе трудоспособного возраста – 17,7 %;

- население в трудоспособном возрасте – 59,1 %;

- население старше трудоспособного возраста – 23,2 %.

Данная структура населения характеризуется высокой долей трудоспособного населения, что соответствует структуре Краснодарского края,  больше тяготеет к регрессивному  типу структуры, что означает превышение доли граждан пенсионного возраста над долей детей. Это говорит о «старении» населения, что в перспективе увеличит демографическую нагрузку на население. Средний возраст жителей Мостовского района составляет 38,7 лет.

За годы рыночных преобразований и социально-экономических кризисов численность  населения района претерпела изменения. Численности населения с 1990 по 1995 гг. имеет устойчивую тенденцию к увеличению, прирост за данный период составил 7,1 тыс. человек. С 1995 по 2009 гг. прослеживается плавная убыль населения, за данный период убыль населения составила 2,0 тыс. человек, что составляет 2,7% от численности населения 1995 года.

В целом за рассматриваемый период (с 1990 по 2009 гг.) на территории Мостовского района прослеживается естественная убыль населения, пик приходится на период с 1996 по 1999 гг. (в среднем убыль за данный период составила -7,3 промилле). В период с 2005 по 2008 годы в районе наблюдается сокращение смертности и увеличение рождаемости, что весьма благоприятно сказывается  на перспективу демографической ситуации (в первую очередь речь идет о естественном движении).

Общие коэффициенты рождаемости, смертности, 
естественного, миграционного прироста, убыли (на 1000 населения) Мостовского района

| Наименование показателя | Годы |
| --- | --- |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Число родившихся на 1000 населения | 14,2 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 9,9 | 11,0 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 12,0 |
| Число умерших на 1000 населения | 15,7 | 15,9 | 16,6 | 16,3 | 15,8 | 17,0 | 16,5 | 17,6 | 18,2 | 17,2 | 15,7 | 14,9 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 населения | -1,5 | -5,4 | -7,0 | -7,7 | -6,7 | -7,8 | -6,6 | -6,6 | -6,9 | -6,3 | -5,2 | -2,9 |
| Мигрционый прирост (снижение) на 1000 населения | 27,9 | 16,6 | 9,6 | 9,6 | 5,5 | 5,4 | 4,7 | - | 3,6 | 1,9 | 0,9 | 1,6 |
| Общий прирост (убыль) населения | 26,4 | 11,2 | 2,6 | 1,9 | -1,2 | -2,4 | -1,9 | - | -3,3 | -4,4 | -4,3 | -1,3 |

За рассматриваемый период прослеживается миграционный прирост населения, который не перекрывает естественную убыль населения, кроме того в 2002 году прослеживалась миграционная убыль населения (-3 промилле).

Для современной демографической ситуации Мостовского района характерны общероссийские тенденции: низкая рождаемость, высокий уровень смертности.

Характер смертности в районе определяется практически необратимым процессом старения населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала района играет механическое движение населения (миграция).

Характерной демографической особенностью Мостовского района является низкий миграционный прирост, который не перекрывает естественную убыль населения.

Таким образом, проведенный анализ тенденций развития демографической ситуации показал, что:

- в Мостовском районе за последние 14 лет прослеживается тенденция снижения численности населения;

- естественная убыль населения не восполняется миграционным приростом (1998 – 2007 гг.);

- в районе сложилась тенденция повышения рождаемости, сокращения смертности  населения за счет чего происходит уменьшение естественной убыли;

- для района характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов  и относительно высокой долей населения старших возрастов;

- в районе высока доля трудоспособного населения, что является положительным фактором в формировании трудовых ресурсов района;

- резервы улучшения демографической ситуации в Мостовском районе, как и в стране в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно в трудоспособном возрасте).

Таким образом, прирост численности населения, как на территории Мостовского района, так и Краснодарского края, может быть достигнут только за счёт миграции и данная тенденция будет сохраняться ещё на протяжении ряда лет.

Трудовой потенциал территории.

Трудовой потенциал территории полностью определяется характером демографической ситуации, тенденциями и резервами ее позитивного развития.

Основной составляющей трудовых ресурсов является трудоспособное население в трудоспособном возрасте.

Численность населения в трудоспособном возрасте, проживающего на территории муниципального образования Мостовский район составляет –42170 человек (59,1%).

Численность населения, занятого в экономике, составляет – 31,2 тыс. человек, что составляет  43,9% от общей численности населения или 74,1% от трудоспособного населения.

Распределение занятых в экономике складывается следующих образом:

- в промышленности – 12,8%;

- в сельском хозяйстве – 49,0%;

- в торговле – 6,4%;

- в строительстве – 4,2%;

- в транспорте – 2,2%;

- в бюджетной сфере обслуживающем секторе – 24,0%%

- в других отраслях – 1,3%

Следует отметить, что высокая численность занятых в сельском хозяйстве достигнута за счет включения в данную группу категории людей, занимающихся личным подсобным хозяйством (ЛПХ). Фактически же на сельскохозяйственных предприятиях и в крестьянско-фермерских хозяйствах работает около 10-20% от заявленной численности работающих в отрасли сельского хозяйства.  Данный факт говорит о том, что фактическая занятость населения в реальной экономике (в организациях и на предприятиях) Мостовского района значительно ниже.

Структура занятого населения в экономике по видам деятельности 
(согласно ОКВЭД) Мостовского района.

| Категория населения | Числ-сть, чел | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| ЗАНЯТЫЕ В ЭКОНОМИКЕ в том числе: | 31,2 | 100,0% |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 15,3 | 49,0% |
| - рыболовство, рыбоводство | 0,0 | 0,0% |
| - добыча полезных ископаемых | 0,5 | 1,6% |
| - обрабатывающие производства | 2,9 | 9,3% |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,6 | 1,9% |
| - строительство | 1,3 | 4,2% |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 2,0 | 6,4% |
| - гостиницы и рестораны | 0,1 | 0,3% |
| - транспорт и связь | 0,7 | 2,2% |
| - финансовая деятельность | 0,2 | 0,6% |
| - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0,1 | 0,3% |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 2,2 | 7,1% |
| - образование | 3,1 | 9,9% |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1,3 | 4,2% |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,9 | 2,9% |
| - предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства |  | 0,0% |
| - деятельность экстерриториальных организаций | 0,0 | 0,0% |

Численность граждан в трудоспособном возрасте не занятых в экономике района составляет 9,9 тыс. человек, что составляет 23,5% от трудоспособного населения или 13,9% от численности района. Уровень регистрируемой безработицы в 2008 году  составил – 1,5%.

Основная причина безработицы и напряженности на рынке труда Мостовского района, по прежнему обуславливается отсутствием рабочих мест в сельской местности, недостаточной транспортной доступностью к имеющимся рабочим местам,  реформированием предприятий и организаций района, которое приводит к сокращению части рабочих мест и снижению численности работающих.

В группу территорий с высоким уровнем регистрируемой безработицы входят ст. Костромская, ст. Бесленеевская, ст. Переправная, ст. Баракаевская, ст. Хамкетинская и др.

Помимо населения в трудоспособном возрасте часть трудовых ресурсов составляют граждане пенсионного возраста (0,8 тыс. чел. или 2,5% от занятых в экономике) и граждане моложе 16 лет (50 человек). Доля работающих пенсионеров составляет 4,8% от численности населения старше трудоспособного возраста

Прогноз численности населения.

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения муниципального образования Мостовский район учитываются положения Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ  относятся следующие меры:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные и пропагандистские воздействия;

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, что является важной частью демографической политики, ибо сохранение населения – одна из форм демографического роста;

- регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федерации;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Прогноз численности населения муниципального образования Мостовский район разработан в разрезе входящих в него населенных пунктов по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно 2015 г.;

- расчетный срок – ориентировочно 2030 г.;

- в качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 г.

Расчет основных показателей демографической ситуации  Мостовского района проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось  также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, уровня его жизни, миграционной привлекательности территории, устойчивости существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическому положению региона, его природно-ресурсному потенциалу, комфортности природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения муниципального образования Мостовский район заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (особенно в период 2015-2025 гг.).

Схемой территориального планирования предусмотрены территории, необходимые для формирования инвестиционных площадок и развития на них производственных комплексов, реализация инвестиционных проектов в рамках определенных в данном документе направлений экономического развития и размещения отраслей.

Комплекс проектных предложений по развитию территории района обеспечит условия для роста занятости и будет способствовать притоку мигрантов в трудоспособном возрасте, вследствие чего уменьшение численности трудового населения будет незначительным.

Рост численности трудоспособного населения в районе возможен при условии реализации на его территории новых инвестиционных проектов, для осуществления которых необходимо закрепление мигрантов с обеспечением их жильем и социальной инфраструктурой. Администрации района необходимо разработать комплекс мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых мигрантов.

Схемой территориального планирования на перспективу прогнозируется увеличение уровня экономической занятости трудоспособного населения до 80% за счет проведения активной инвестиционной политики и рекомендуется создать все условия для максимального вовлечения трудоспособного населения в экономику района. Повышение уровня экономической активности также обусловлено прогнозируемым снижением на расчетный срок доли  населения в трудоспособном возрасте.

Институтом были проведены по специально разработанной методике, основывающейся на методе «передвижки возрастов», расчеты по определению проектной возрастной структуры населения Мостовского района. Суть метода состоит в переходе населения из одной возрастной группы в другую в течение рассматриваемых временных периодов  (из группы лиц младшего возраста в группу лиц трудоспособного возраста, а из неё – в группу лиц старших возрастов), с учётом мигрирующего населения. Это комплексный вариант прогноза, который учитывает, помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, общий коэффициент смертности (ожидаемую продолжительность жизни), суммарный коэффициент рождаемости и ряд других статистических показателей.

Для определения расчетной численности населения в прогноз были заложены следующие тенденции естественного и миграционного движения:

- увеличение общего коэффициента рождаемости с 11,4 человек на 1000 населения в 2010 году до 14,1 человек на 1000 населения к 2030 году.

- снижение смертности с 14,9 человек на 1000 населения  в 2010 году до 13,2 человек на 1000 населения к 2030 году.

Заложенные тенденции обеспечат снижение к 2025 году естественной убыли населения практически до нулевой метки и достижения естественного прироста до уровня 0,9 человек на 1000 населения в 2030 году.

Обозначенные в стратегии инвестиционного развития и схеме территориального планирования района перспективы и приоритеты экономического развития предполагают расширение производственных и непроизводственных секторов экономики, что  потребует значительных трудовых ресурсов. В ближайшее десятилетие (2010-2020 годы) прогнозируется естественная убыль населения, которая ежегодно будет уменьшать население района на 250-100 человек ежегодно. Соответственно, будет уменьшаться и численность трудоспособного населения, что обусловит дефицит кадрового потенциала  района. Решение данной проблемы заключается  в  создании устойчивого миграционного притока на территории  района, который возможен при  условии разработки и реализации эффективной миграционной политики.  Привлечение трудовых и нетрудовых мигрантов предлагается обеспечить за счет создания благоприятных условий проживания, популяризации территории, повышения инвестиционной привлекательности района.

В прогнозе заложен значительный	 рост миграционного движения в период 2015-2020 годы, который будет обусловлен проведением в районе к 2015 году всех необходимых мероприятий по снятию инфраструктурных ограничений, реализации инвестиционных проектов, увеличению экономической и инвестиционной активности района, развитию предпринимательства, созданию на территории района горно-климатических курортов и др. Также одной из причин роста миграционного притока станет проведение на территории Краснодарского края в 2014 году XXII Олимпийских игр в г. Сочи. Прогнозируется увеличение общего коэффициента миграционного прироста с 9,8 человек на 1000 населения в 2010 году до 20,3 человек на 1000 населения в 2020 году, и его снижение до 15,4 человек на 1000 населения в 2025 году, до 12,0 человек на 1000 человек  в 2030 году.

В результате заложенных тенденций прогнозируется увеличение численности населения с 71,3 тыс. человек до 91,7 тыс. человек в 2030 году. При этом предполагается за весь период 2010-2030 годы естественный прирост будет отрицательным и составит около - 1,5 тыс. человек за 20 лет, увеличение населения будет происходить только за счет мигрирующего населения, которое составит 23,2 тыс. человек за 20 лет. Миграционный прирост в рассматриваемый период должен будет составлять от 0,7 до 1,5 тыс. человек в год.

Методом «передвижки возрастов» на основе существующих и заложенных тенденций демографической и миграционной активности были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых  была получена проектная возрастная структура населения Мостовского района на расчетный срок до 2030 года.

Изменение половозрастной структуры (ПВС) района можно разбить на 2 периода: 2010-2025 годы, которые характеризуются плавным изменением ПВС и 2025-2030 годы, где прогнозируется резкое изменение структуры  ПВС (особенно заметно резкое снижение доли трудоспособного населения ).

В 2010-2025 годы прогнозируется уменьшение доли населения  трудоспособного возраста с 59,1% до 57,3%, сохранение или незначительное увеличение населения младше трудоспособного возраста с 17,7% до 17,9%, увеличение населения старше трудоспособного возраста с 23,2% до 24,9%.

В период 2025-2030 годы прогнозируется следующее изменение ПВС:

- население моложе трудоспособного возраста – c 17,9 до 19,8%;

- население в трудоспособном возрасте – 57,3% до 54,4%;

- население старше трудоспособного возраста – 24,9 до 25,8%.

В целом за рассматриваемый период изменения структуры ПВС представлены в таблице  и диаграммах

Существующая и проектная 
возрастная структура населения Мостовского района

| Возрастная группа | Существующая численность, тыс. чел | % | Проектная численность, тыс. чел. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | 71,348 | 100,00 | 91,700 | 100,00 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 12,628 | 17,70 | 18,109 | 19,75 |
| Население в трудоспособном возрасте | 42,170 | 59,11 | 49,898 | 54,41 |
| Население старше трудоспособного возраста | 16,550 | 23,19 | 23,693 | 25,84 |

При расчете прогнозной численности населения населенных пунктов и поселений Мостовского района учитывались следующие факторы:

- экономико-географическое положение района;

- уровень социально-экономического развития района, административного центра и населенных пунктов;

- природно-ресурсный потенциал территории;

- размещение существующих и проектируемых объектов сельскохозяйственного и промышленного производства на территории района;

- сложившаяся система расселения и планировочная организация территории;

- предпосылки для инвестиционного развития территории поселений и населенных пунктов;

- обозначенные в районе «точки роста»  и зоны перспективного развития населенных пунктов;

- транспортное сообщение и транспортная доступность.

Основываясь на вышеперечисленных факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, заложенных тенденций естественного и  миграционного движения населения в районе, а также на основе проведенного анализа наличия свободных территорий в границах населенных пунктов, настоящим документом были определены возможности и предпосылки развития для каждого населенного пункта, входящего в состав Мостовского района.

Схемой территориального планирования определены основные «точки роста» – населенные пункты, в которых прогнозируется значительный прирост населения, в основном за счет трудовой миграции. Прежде всего, это пгт. Мостовской и пгт. Псебай. Прирост в данных населенный пунктах составит 38,5% от общего прироста в районе.

На основе проведенного анализа сложившейся демографической ситуации и уровня развития населенных пунктов было проведено зонирование территории, в результате которого выделено три зоны с различным уровнем предполагаемого роста населения:

- в зону с высоким уровнем роста населения входят: Мостовское городское поселение, Псебайское городское поселение.

в зону со средним уровнем развития входят: Баговское, Андрюковское, Беноковское, Бесленеевское, Губское, Переправненское сельские поселения;

- в зону с низким уровнем развития входят населенные пункты, территориально входящие в состав Шедокского, Унароковского, Махошевского,  Краснокутского, Костромского.

Прогноз численности населения Мостовского района на расчетный срок в разрезе сельских поселений и населенных пунктов представлен ниже в таблице.

Сводный расчет  прогнозного населения схемы территориального планирования Мостовского района на расчетный срок до 2030 года.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.2009 | на расчетный срок, 2030 год | Временное население (на расчетный срок) |
| I | Мостовское городское поселение | 26 297 | 31 895 | 300 |
| 1 | пгт. Мостовской | 25 492 | 30 000 |  |
| 2 | хутор Веселый | 139 | 480 |  |
| 3 | хутор Высокий | 85 | 135 |  |
| 4 | хутор Первомайский | 308 | 500 |  |
| 5 | хутор Пролетарский | 171 | 280 |  |
| 6 | хутор Садовый | 102 | 500 |  |
| II | Псебайское городское поселение | 11 350 | 15 150 | 1 000 |
| 7 | пгт Псебай | 10 678 | 14 000 |  |
| 8 | поселок Бурный | 83 | 100 |  |
| 9 | поселок Кировский | 24 | 100 |  |
| 10 | поселок Никитино | 55 | 300 |  |
| 11 | поселок Перевалка | 510 | 650 |  |
| III | Андрюковское сельское поселение | 4 136 | 5 500 | 300 |
| 12 | станица Андрюки | 2 791 | 3 700 |  |
| 13 | село Соленое | 1 345 | 1 800 |  |
| IV | Баговское сельское поселение | 1 900 | 4 500 | 1 000 |
| 14 | станица Баговская | 1 278 | 2 800 |  |
| 15 | поселок Бугунжа | 48 | 100 |  |
| 16 | хутор Кизинка | 17 | 400 |  |
| 17 | поселок Узловой | 557 | 1 200 |  |
| V | Беноковское сельское поселение | 1 853 | 2 400 | 0 |
| 18 | село Беноково | 1 853 | 2 400 |  |
| VI | Бесленеевское сельское поселение | 1 456 | 1 900 | 100 |
| 19 | станица Бесленеевская | 1 456 | 1 900 |  |
| VII | Губское сельское поселение | 4 085 | 5 300 | 300 |
| 20 | станица Губская | 2 943 | 3 700 |  |
| 21 | станица Баракаевская | 712 | 900 |  |
| 22 | станица Хамкетинская | 430 | 700 |  |
| VIII | Костромское сельское поселение | 1 890 | 2 310 | 0 |
| 23 | станица Костромская | 1 885 | 2 290 |  |
| 24 | хутор Ульяново | 5 | 20 |  |
| IX | Краснокутское сельское поселение | 1 680 | 2 000 | 0 |
| 25 | поселок Восточный | 1 124 | 1 300 |  |
| 26 | хутор Красный Кут | 226 | 300 |  |
| 27 | хутор Северный | 330 | 400 |  |
| X | Махошевское сельское поселение | 1 612 | 2 000 | 1 000 |
| 28 | станица Махошевская | 1 612 | 2 000 |  |
| XI | Переправненское с/п | 3 783 | 5 000 | 0 |
| 29 | станица Переправная | 3 144 | 4 200 |  |
| 30 | хутор Дятлов | 105 | 120 |  |
| 31 | хутор Красный Гай | 86 | 110 |  |
| 32 | хутор Свободный Мир | 176 | 220 |  |
| 33 | хутор Центральный | 272 | 350 |  |
| XII | Унароковское сельское поселение | 2 923 | 3 500 | 0 |
| 34 | село Унароково | 2 163 | 2 600 |  |
| 35 | хутор Славянский | 760 | 900 |  |
| XIII | Шедокское сельское поселение | 3 130 | 3 745 | 0 |
| 36 | село Шедок | 2 995 | 3 600 |  |
| 37 | село Заречное | 135 | 145 |  |
| XIV | Ярославское сельское поселение | 5 253 | 6 500 | 0 |
| 38 | станица Ярославская | 5 233 | 6 460 |  |
| 39 | хутор Новотроицкий | 20 | 40 |  |
| Городское население | 36 170 | 44 000 | 1 300 |
| Сельское население | 35 178 | 47 700 | 2 700 |
| Итого по району | 71 348 | 91 700 | 4 000 |

Схемой территориального планирования Мостовского района на перспективу прогнозируется сокращение доли городского и увеличение сельского населения. Их современное и проектное соотношение представлено ниже.

Соотношение городского и сельского населения Мостовского района

| Категория населения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность, тыс.чел. | Доля, % | Численность, тыс.чел. | Доля, % |
| Численность района, в том числе | 71,348 | 100,0% | 91,700 | 100,0% |
| - городское население | 36,170 | 50,7% | 44,000 | 48,0% |
| - сельское население | 35,178 | 49,3% | 47,700 | 52,0% |

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации поставленной в схеме  стратегической задачи достижения высокого уровня социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, и, соответственно, адекватными потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях), так и за счет проведения эффективной миграционной политики (в части стимулирования трудовой иммиграции).

Достижение проектной численности населения может произойти только при условии увеличения, как естественного, так и механического прироста (по отношению к существующему положению).

Таким образом, принимаем на расчетный срок проектную численность постоянного населения района – 91,700 тысяч человек, кроме того на территории Мостовского района прогнозируется развитие круглогодичного курортно-туристического комплекса с численностью 4000 человек временного населения. Таким образом, общая численность населения Мостовского района составит 95,7 тысяч человек (постоянное и временное население).

Прогнозный прирост численности постоянного населения на расчетный срок составит 20,35 тысяч человек, или 28,5 %.

## 4.2. Использование земельного фонда, баланс земель по категориям.

По данным территориального отдела  (УФАКОН) на 1 января 2008 года общая площадь территории в границах Мостовского района составляет 369901 гектаров, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 100 235 га;

- земли населенных пунктов – 12 417 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 4 381 га;

- земли лесного фонда – 158 356 га;

- земли особо охраняемых природных территорий – 85 439 га

- земли запаса – 9 073 га.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения в Мостовском районе под сельскохозяйственные угодья отведено – 100 235 га (27%), в том числе:

- пашни – 48 952 га (48,8 % от сельскохозяйственных угодий);

- многолетних насаждений – 608 га (0,6%);

- сенокосы – 17 161 га (17,1%);

- пастбищ – 27 291 га (27,2%).

Земли населенных пунктов.

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, границы которых отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к различным территориальным зонам: жилым, общественно-деловым,  производственным, рекреационным, к зонам инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов.

Общая площадь земель населенных пунктов на территории Мостовского района составляет 12,4 тыс. га (3,3%).

Границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, были разработаны и утверждены решениями представительных органов городских и сельских поселений Мостовского района Краснодарского края в 2007 г.

Однако, границы  населенных пунктов были выполнены применительно территорий, фактически застроенных населенных пунктов и не предусматривали возможность долгосрочного перспективного развития.

В проекте для развития населенных пунктов предусмотрены дополнительные земли сельскохозяйственного назначения и лесные земли, которые будут подлежать переводу из одной категории в другую.

Согласно действующему градостроительному и земельному законодательству, установление границ населенных пунктов производиться на последующих стадиях территориального планирования – генеральных планов поселений и населенных пунктов. В данном проекте даны предварительные предложения по увеличению земель населенных пунктов Мостовского района совокупной ориентировочной площадью  7,3 тыс. га. Общая площадь земель населенных пунктов, с учетом существующих составит 19,3 тыс. га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и иного специального назначения.

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за чертой поселений.

Площадь земель данной категории составляет 4,3 тыс. га.

Под развитие инженерно-транспортной инфраструктуры на расчетный срок необходим перевод земель ориентировочно 0,2 тыс. га в земли транспорта, энергетики и связи.

Таким образом, планируемый баланс земель по категориям представлен ниже в таблице.

Распределение земель по категориям.

| № п/п | Категория земель | Площадь территории, тыс. га (по данным земельного кадастра на 01.01.2007) | % от общей площади земель | Площадь территории на расчетный срок, тыс.га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 12,4 | 3,3 | 19,7 | 5,3 |
| 2 | Земли лесного фонда | 158,3 | 42,8 | 157,5 | 42,5 |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий | 85,4 | 23,1 | 85,4 | 23,1 |
|  | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, и иного спец. назначения | 4,3 | 1,2 | 4,6 | 1,2 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 100,2 | 27,1 | 93,7 | 25,3 |
| 5 | Земли запаса | 9,0 | 2,5 | 9,0 | 2,5 |
| 7 | ВСЕГО | 369,9 | 100,0 | 369,90 | 100,0 |

Примечание: площадь территории, планируемая к размещению линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур, определена с условной степенью точности и подлежит корректировке на последующих стадиях конкретного проектирования. В связи с этим общий баланс территории на расчетный срок носит прогнозный характер.

## 4.3. Перспективные направления экономического развития территории.

Муниципальное образование Мостовский район входит в состав Краснодарского края – региона с высоким потенциалом развития: природно-ресурсным, промышленным, аграрным, туристско-рекреационным, лечебно-оздоровительным, достаточными демографическими и трудовыми ресурсами. Кроме того, Краснодарский край имеет выгодное экономико-географическое и хорошее транспортное положение.

В основу экономического и градостроительного развития территории муниципалитета положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватно имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития района на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения района, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития района разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов, инвестиционных предложений.

Схемой территориального планирования предусмотрены мероприятия, необходимые для решения важнейших вопросов местного значения, которые закреплены за муниципальным образованием. Данные мероприятия учитывают заложенные прогнозом социально-экономического развития принципы, цели, задачи и тенденции экономического развития.

Схема территориального планирования Мостовский района предусматривают следующие мероприятия в сфере экономического развития: определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории, повышение инвестиционной привлекательности, снятие инфраструктурных ограничений, оптимизация отраслевой структуры экономики района.

Особенностью развития экономики на современном этапе является агропромышленная направленность, ее специализации: строительная промышленность, сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции и пищевая промышленность.

Схемой территориального планирования Краснодарского края в муниципальном образовании Мостовский район предлагается:

- усиление промышленной специализации района на основе развития промышленности строительных материалов и добывающей промышленности;

- развитие туристско-рекриационной деятельности;

- усиление агропромышленной специализации района за счет развития тепличного хозяйства и садоводства;

- освоение  Баракаевского месторождения нефти и газа;

- освоение Шедокского месторождения пищевой соли;

- розлив питьевой воды.

Анализ природно-ресурсного потенциала и экономики района показал, что основу экономического потенциала Мостовского района составляют промышленность строительных материалов, сельскохозяйственный комплекс, перерабатывающая пищевая промышленность. Имеются предпосылки для развития в районе строительного комплекса, транспортных услуг, рыбного хозяйства и туризма.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики выступают имеющиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения в районе. Мероприятия по снятию инфраструктурных ограничений предусмотрены в данном проекте в п. 4.5.5. «Развитие инженерной инфраструктуры».

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего состояния экономики района, сильные, слабые стороны, возможности для развития и сложившуюся природно-ресурсную базу муниципального образования схемой территориального планирования определены  следующие приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

1. Развитие агропромышленного комплекса.

- в сельском хозяйстве приоритетным является развитие животноводства, мясомолочного направления, свиноводство. В растениеводстве перспективное направление – картофелеводство и овощеводство. В схеме территориального планирования выделены перспективные территории для развития агропромышленного комплекса;

- усиление агропромышленной специализации района за счет развития перерабатывающих производств;

- организация промышленно-производственных комплексов по  переработке полного цикла: зерновых и технических культур, молочного и мясного производства на базе существующих и вновь организуемых предприятий.

- необходимо дальнейшее увеличение объема производимой и перерабатываемой с/х продукции, наращивание сырьевой базы и производственных мощностей.

- Развитие промышленного комплекса

  - Расширение производства ОАО «Кнауф гипс Кубань» с целью выпуска новых видов продукции;

  - реорганизация промышленной зоны с преимущественной реконструкцией существующих предприятий на наукоемкие производства с экологически чистыми технологиями;

  - развитие промышленности строительных материалов;

  - развитие предприятий деревообрабатывающей промышленности;

  - разработка карьера по добычи известняка;

  - разработка карьера по добычи соли;

3. Развитие туристско-рекреационной деятельности. При наличии природных ресурсов необходимо использовать их для развития туризма и туристической деятельности, а именно:

  - оптимальным решением будет создание в районе сети курортных учреждений, бальнеологических комплексов, баз отдыха, охотхозяйств;

  - организация новых туристических маршрутов;

  - развитие историко-культурного туризма, обусловленного наличием на территории  объектов историко-культурного наследия (памятники археологии, городища, дольмены, пещеры и др.).

- Развитие рыбохозяйственного комплекса. Необходимо дальнейшее развитие данной отрасли и создание новых зарыбленных прудов, увеличение улова и переработки прудовой рыбы.

Схемой территориального планирования проведено зонирование территории, на основе которого предусмотрены территории для развития на них производственного потенциала согласно выбранным направлениям экономического развития. Более подробная характеристика зон для размещения производственных и агропромышленных объектов представлена в пункте 4.5.3. «Развитие производственных объектов» (настоящей пояснительной записки).

Обозначенные мероприятия по направлениям экономического развития позволят достичь в районе следующих результатов:

- диверсификация структуры экономики;

- реструктуризация существующих предприятий, наращивание существующих и создание новых производственных мощностей;

- создание новых рабочих мест.

Оптимизация отраслевой структуры экономики района.

Сложившаяся структура экономики Мостовского района характеризуется сильным преобладанием сферы материального производства (сельское хозяйство, промышленность, строительство), доля которой составляет 80,7 %, доля сферы услуг – 19,3 %.

Схемой территориального планирования на перспективу предлагается с помощью экономических, инвестиционных, организационных и других мер оптимизация отраслевой структуры в следующих направлениях:

- снижение доли материального производства до уровня 65-70%, при этом рекомендуется создать необходимые условия для увеличения в структуре экономики доли добывающей промышленности, промышленного производства и строительства.

- увеличение доли сферы услуг до уровня 30-35%, при этом рекомендуется увеличение в структуре экономики доли услуг транспорта, связи, платных услуг, в том числе туристских и санаторно-оздоровительных услуг.

В результате планируемых мероприятий предполагается создание экономики, базирующейся на материальном производстве. Увеличение доли промышленного производства предполагается за счет усиления специализации пищевой промышленности, что позволит полностью использовать потенциал производимой сельскохозяйственной продукции. Важным направлением является развитие строительного  комплекса и других видов промышленности.

## 4.4 Планировочная организация территории

Схема территориального планирования содержит проектные предложения по общей планировочной организации территории в границах района.

Существующая планировочная структура района сформирована агломерациями населенных пунктов, размещенных вдоль основной водной артерии реки Лаба и ее притоков (Малая Лаба, Ходзь), а также автодорог регионального и местного значения.

Основными направляющими осями, проходящими через территорию района, являются:

- в направлении запад - восток – федеральная автодорога «Майкоп-Лабинск» (через ст. Ярославскую, х. Северный);

- в направлении север-юг – региональная автодорога «Лабинск-Мостовской - граница Карачаево-Черкесской республики» (через п. Мостовской, п. Псебай, с. Соленое).

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор влияет на возможность развития населенных пунктов за счет привлечения инвесторов на территории, обеспеченные транспортной и инженерной инфраструктурой,  и последующей реализации на этой территории инвестиционных проектов.

С этой целью данным проектом разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и системы внешних связей.  Схемой территориального планирования предлагается оптимизация внутрирайонных и межмуниципальных транспортных связей путем проектирования основных автодорог:

- регионального значения – п. Псебай - ст. Баговская - Каменномостский;

- регионального значения – связь горно - лыжных курортов  – Домбай-Лагонаки (ст. Андрюки – п. Кировский – Лагонаки);

- местного значения – ст. Хамкетинская - Даховская;

- местного значения -  связь ст. Бессленеевской - ст. Губской;

- местного значения - связь с. Беноково - ст. Костромская;

- автомобильная дорога местного значения - связь автодороги регионального значения «подъезд к станице Костромская» с межмуниципальным экологическим отходоперерабатывающим  комплексом (далее - МЭОК) на  территории Краснокутского сельского поселения.

- Принятые решения по планировочной организации территории муниципального района позволят:

- создать дополнительные условия для повышения инвестиционной привлекательности района, развития социально-экономических связей (дополнительные рынки сбыта продукции и места приложения труда),

- создать условия для улучшения экологической обстановки и безопасности проживания в населенных пунктах района в целом;

- создать условия повышения качества функционирования транспортной системы района;

- создать условия для развития на ранее непривлекательных территориях новых производственных мощностей в сельскохозяйственном, животноводческом, туристско-курортном, перерабатывающем и промышленном комплексах.

## 4.5. Развитие и размещение объектов капитального строительства.

Капитальное строительство – важнейшая отрасль народного хозяйства. С ним непосредственно связаны все экономические и социальные преобразования в любой стране: улучшение жилищных условий, совершенствование технологии и организации производства, обеспечение объектами культурного и коммунального назначения.

Капитальное строительство - в РФ - строительство объектов, для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ:

- по устройству заглубленных фундаментов;

- по возведению несущих и ограждающих конструкций;

- по подводке инженерных коммуникаций.

Источниками финансирования объектов капитального строительства являются капитальные вложения (инвестиции).

Инвестиция - долгосрочное вложение капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные проекты. Инвестиции приносят прибыль через значительный срок после вложения.

Под капитальными вложениями в строительство понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий.

Необходимость решения территориальных социальных проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности людей, и долговременный характер осуществления социальных процессов требуют прогнозной проработки вопросов социально-экономического развития регионов.

Овеществленную материальную основу обеспечения социальных потребностей создает, главным образом, капитальное строительство путем создания объектов жилья и социальной инфраструктуры. Поэтому программы капитального строительства составляют ядро территориальных инвестиционных программ.

Развитие и размещение объектов капитального строительства на проектируемой территории определено с учётом стратегии инвестиционного развития муниципального образования Мостовский район до 2020 года.

### 4.5.1. Развитие населенных пунктов.

После проведения тщательного анализа современного состояния территории, исторически сложившейся планировочной организации территории района и ограничений использования территории, в том числе зон негативного воздействия объектов капитального строительства, территорий объектов культурного наследия, инженерно-геологических условия, данной работой приняты решения по развитию населенных пунктов на расчетный срок. Данные решения определяют направления территориального развития селитебных и производственных зон населенных пунктов с учетом обеспечения сохранности и восстановления природного комплекса территории, а также устойчивого развития территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

На данном этапе проектирования, согласно Градостроительному Кодексу РФ, не стоит задача выделения функциональных зон, которая является прерогативой генеральных планов. Схемой территориального планирования выделяются три основные категории функционального назначения;

- селитебные территории;

- производственные территории;

- территории сельскохозяйственных угодий.

Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства  улиц, парков, площадей, бульваров и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, научных комплексов, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта.

Территорий в установленных границах населенных пунктов не достаточно для развития на расчетный срок. Поэтому схемой территориального планирования помимо существующих предусмотрены зоны проектируемых селитебных территорий, а также резерв для развития за расчетный срок данной категории территорий.

Для определения необходимой площади территории проектируемых селитебных зон для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных пунктов необходимыми комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки градостроительной документации. Расчетная плотность населения принята в зависимости от планируемого уровня урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии с приложением 5 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 12-35 чел/га.

Площадь проектируемых селитебных территорий  определена как расчетная площадь жилых территорий плюс 30-40% для развития транспортно-инженерной, коммунальной и социальной инфраструктур.

Таким образом, проектом предусмотрено новых селитебных территорий в проектных границах населенных пунктов для развития на расчетный срок – 2,6 тыс. га, резерв за расчетный срок – 0,2 тыс. га, в том числе по поселениям:

Расчетные показатели новых селитебных территорий 
для развития на расчетный срок и резерва за расчетный срок.

| Наименование поселения | Площадь территории на расчетный срок, га | Площадь резерва за расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Мостовское городское поселение | 610,3 | - |
| Псебайское городское поселение | 161,6 | - |
| Унароковское сельское поселение | 97,6 | 130,84 |
| Ярославское сельское поселение | 183,3 | - |
| Краснокутское сельское поселение | 43,0 | - |
| Махошевское сельское поселение | 166,1 | - |
| Костромское сельское поселение | 132,8 | 38,75 |
| Беноковское сельское поселение | 61,6 | 35,68 |
| Губское сельское поселение | 254,9 | 52,74 |
| Переправненское сельское поселение | 222,3 | - |
| Бесленеевское сельское поселение | 110.12 | - |
| Шедокское сельское поселение | 137,0 | - |
| Баговское сельское поселение | 224,5 | - |
| Андрюковское сельское поселение | 224,0 | - |
| Итого по Мостовскому району: | 2629,1 | 258,0 |

### 4.5.2. Развитие социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Мостовском районе по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта – формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей района.

Система культурно-бытового обслуживания муниципального образования, состоящего из 14 сельских поселений (39 населенных пунктов), в условиях района отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом населенном пункте, а в группе сельских населенных пунктов (в поселении) с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Детские дошкольные учреждения.

Детские дошкольные учреждения представлены 21 детским садом, общая вместимость которых составляет 2666 мест, фактически их посещают 1811 детей. Таким образом, существующая обеспеченность детскими дошкольными учреждениями удовлетворяет в полном объеме потребностям существующего населения, запас свободных мест составляет 855 мест. Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями на 1000 постоянного населения составляет 37 мест.

Схемой территориального планирования предлагается полное обеспечение детей детскими дошкольными учреждениями на срок.

В связи с достаточно высокой численностью населения, проектом предлагается совмещение детских дошкольных учреждений с начальной школой в п. Никитино – детский сад на 19 места, с начальной школой.

Кроме детских дошкольных учреждений, совмещенных с начальной школой, предлагается строительство новых либо реконструкция с увеличением вместимости существующих детских садов в следующих населенных пунктах:

- пгт. Мостовской – 267 мест;

- пгт. Псебай – 195 мест;

- ст. Ярославская – 211 мест;

- с. Шедок – 119 мест;

- с. Андрюки – 102 места;

- ст.Переправная – 82 мест;

- ст. Баговская – 95 мест;

- х. Кизинка – 19 мест;

- ст. Баракаевская– 43 места;

- ст. Хамкетинская – 34 места;

- с. Перевалка – 36 мест;

- х. Садовый – 24 места;

- х. Первомайский – 24 места;

- х. Северный – 19 мест;

- х. Свободный мир – 40 мест.

Средние общеобразовательные учреждения.

Средние общеобразовательные учреждения муниципального образования Мостовский район представлены 29 дневными школами, общая вместимость которых составляет 11140, фактически в них обучаются 6825 детей. Таким образом, в районе наблюдается превышение вместимости дневных общеобразовательных учреждений над фактической посещаемостью учащимися (на 4315 мест). Это объясняется тем, что большинство школ было построено до 90-х годов – начала демографического спада. Снижение рождаемости привело к уменьшению потребности в общеобразовательных учреждениях, отсюда их низкая наполняемость.

Кроме того на территории Мостовского района расположены три Дома детского творчества (в пгт. Мостовской, пгт. Псебай, ст. Ярославская) и ДЮСШ «Юность», которые рассчитаны на 981 и 55 мест соответственно.

Таким образом, планируется следующая нагрузка на существующие школы:

- СОШ № 21 с. Перевалка:

- учащиеся с 1 по 11 классы из п. Бурный;

- учащиеся с 5 по 11 классы из п. Кировский, п. Никитино, п. Бурный;

- СОШ № 23, 20 п. Узловой:

- учащиеся с 1 по 11 классы из с. Бугунжа;

- СОШ № 9 ст. Баговская:

- учащиеся с 1 по 11 классы из х. Кизинка;

- СОШ № 3 с. Шедок:

- учащиеся с 1 по 11 классы из с. Заречное;

- СОШ № 19 х. Свободный Мир:

- учащиеся с 1 по 11 классы из х. Дятлов, х. Центральный,

- СОШ № 28,29,30 пгт. Мостовской:

- учащиеся с 1 по 11 классы из х. Садовый,  х. Веселый;

- СОШ № 12 ст. Костромская:

- учащиеся с 1 по 11 классы из х. Ульяново;

- СОШ № 18 х. Первомайский:

- учащиеся с 1 по 11 классы из х. Пролетарский, х. Высокий;

В качестве проектных предложений схемой территориального планирования на расчетный срок предлагается строительство школы в пгт. Мостовской (с ориентировочной вместимостью 1000 мест).

Высшие и средние специальные учебные заведения.

Высшие учебные заведения на территории Мостовского района отсутствуют. Средние профессиональные учреждения представлены профессиональным училищем № 13. На перспективу возможно развитие средних профессиональных учреждений в пгт. Мостовской, пгт. Псебай, ст. Ярославская.

Учреждения здравоохранения.

Учреждения здравоохранения Мостовского района представлены:

- 1 центральной районной больницей (пгт. Мостовской) вместимостью 335  и поликлиникой на 744 посещений.

- 6 участковыми больницами с поликлиникой (пгт. Псебай – 2 больницы с поликлиникой, ст. Ярославская, ст. Костромская, ст. Губская, п. Узловой). Общая вместимость участковых больниц составляет 253 койко-мест, поликлиник – 1279 посещений.

- 7  врачебными амбулаториями на 254 посещений в смену (с. Соленое, с. Беноково, ст. Бесленеевская, п. Восточный, ст. Переправная, с. Унароково, с. Шедок, );

- 9 фельдшерско-акушерскими пунктами;

- 3 отделениями скорой медицинской помощи с 10-тью автомобилями скорой медицинской помощи (пгт. Мостовской – 7 автомобилей, пгт. Псебай – 2 автомобиля, ст. Ярославская – 1 автомобиль).

Итого, сеть лечебно-оздоровительных учреждений Мостовского района представлена:

- больничными учреждениями вместимостью 588 койко-мест;

- амбулаторно-поликлиническими учреждениями мощностью 1533 посещений.

Для полного обеспечения населения района учреждениями здравоохранения схемой территориального планирования предусматривается строительство 7 объектов здравоохранения, в следующих населенных пунктах:

- х. Северный;

- х. Свободный Мир;

- х. Садовый;

- х. Пролетарский;

- с. Бугунжа;

- п. Никитино

Учреждения культуры и  искусства.

Сформировавшийся в Мостовском районе культурный комплекс включает в себя 39 учреждений культуры, в том числе:

- 22 дома культуры и клуба;

- 19 библиотек;

- кинотеатр «Мир»;

- детскую школы искусств.

В настоящее время имеющиеся учреждения культуры и искусства в полной мере удовлетворяют потребностям населения. При увеличении численности населения района к расчетному сроку существующей мощности сети учреждений культуры будет достаточно для удовлетворения потребностей населения.

Пожарная безопасность.

В настоящее время на территории Мостовского района обеспечением пожарной безопасности занимаются 5 государственных пожарных частей (пожарных депо), общее количество автомобилей, находящихся в их распоряжении составляет 11 единиц.

Характеристика государственных пожарных депо Мостовского района.

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахождение | Количество автомобилей Рассчитано/фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная часть № 95 | пгт. Псебай | 2/2 |
| 2 | Пожарная часть № 96 | пгт. Псебай | 2/2 |
| 3 | Пожарная часть № 97 | пгт. Мостовской | 2/1 |
| 4 | Пожарная часть № 98 | пгт. Мостовской | 4/4 |
| 5 | Пожарная часть № 100 | ст. Ярославская | 2/2 |

Помимо государственных пожарный частей на территории Мостовского района функционирует ведомственная пожарная охрана (ВПО), которая принадлежит промышленным предприятиям Мостовского района. Пожарные депо ВПО расположены в пгт. Псебай, с. Унароково, п. Восточный, ст. Костромская, с. Беноково, ст. Переправная, ст. Баракаевская.

Для полного охвата населенных пунктов пожарными депо схемой территориального планирования предлагается размещение пожарных депо в ст. Баговской, ст. Бесленеевской, х. Красный Кут, с. Унароково, с. Соленое, п. Перевалка, ст. Губская, которые будут обеспечивать пожарной безопасностью не только население, но  и прлилегающие лесные массивы.

### 4.5.3. Развитие производственной сферы

Как отмечалось ранее, Мостовский район является зоной многоотраслевого сельскохозяйственного производства. Развитие производственной сферы во многом определяет экономическую стабильность муниципального образования.

Основу экономического потенциала Мостовского района составляют добыча и производство полезных ископаемых, деревообрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс.

Данным проектом на перспективный период планируется реконструкция промышленного комплекса района, доминирующая функция которого будет представлена предприятиями добывающей и перерабатывающей отрасли.

Для решения поставленной задачи схемой территориального планирования предусмотрены мероприятия по реконструкции существующих предприятий, а также зоны для размещения новых. Территориальное размещение производственных зон базируется на постулате максимального обеспечения рабочими местами всех жителей населенных пунктов района.

Для дальнейшего развития строительной промышленности вблизи месторождений полезных ископаемых схемой территориального планирования предусмотрено размещение новых предприятий строительной отрасли.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной производственной зоны  с целью наиболее рационального использования ценных сельскохозяйственных земель и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий с учетом нормативных санитарных разрывов и негативного воздействия на окружающую среду.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Таким образом, схемой территориального планирования  выделены проектируемые территории производственного назначения, включающие зоны размещения объектов капитального строительства агропромышленного и производственного комплекса, коммунального и складского назначения ориентировочной площадью  2 045 га, зарезервировано для развития за расчетный срок 338,8 га, в том числе по поселениям:

Расчетные показатели новых производственных территорий 
на расчетный срок и резерва за расчетный срок.

| Наименование поселения | Площадь территории на расчетный срок, га | Площадь резерва за расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Мостовское городское поселение | 528.3 | 0.0 |
| Псебайское городское поселение | 527,6 | 90,84 |
| Унароковское сельское поселение | 75,2 | 76,26 |
| Ярославское сельское поселение | 283,3 | 0.0 |
| Краснокутское сельское поселение | 31,2 | 10,03 |
| Махошевское сельское поселение | 30.4 | 0.0 |
| Костромское сельское поселение | 34,8 | 0.0 |
| Беноковское сельское поселение | 11,6 | 0.0 |
| Губское сельское поселение | 185.8 | 45.85 |
| Переправненское сельское поселение | 102,7 | 0.0 |
| Бесленеевское сельское поселение | 26,6 | 0.0 |
| Шедокское сельское поселение | 106,7 | 57.94 |
| Баговское сельское поселение | 39,1 | 0.0 |
| Андрюковское сельское поселение | 61,9 | 57.93 |
| Итого по Мостовскому району: | 2045,0 | 338.8 |

### 4.5.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Проектируемая планировочная структура муниципального образования Мостовский район представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов и производственные комплексы.

Дальнейшее развитие транспортной структуры района должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей и доведения их технического состояния до уровня более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего, проектируемые территории под размещение придорожных сервисов и промышленных объектов – пгт. Мостовской, ст. Губская, ст. Ярославская, пгт. Псебай, ст. Адрюки, ст. Бесленеевская, которые послужат «точкой роста» экономики района.

Проектная планировочная структура формируется на основе существующих планировочных осей, связанных с транспортным каркасом смежных районов, и оптимизируется вновь проектируемыми муниципальными и межмуниципальными автодорогами.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями агропромышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

С целью развития транспортной инфраструктуры, системы внешних связей с прилегающими территориями, а также упорядочения внутренних связей муниципалитета, данным проектом разработан комплекс мероприятий:

- Строительство участка объездной федеральной автодороги (ст. Ярославская) -  12,8 км (согласно СТП Краснодарского края);

- Строительство участка объездной федеральной автодороги (х. Северный) -  4,4 км (согласно СТП Краснодарского края);

- Строительство объездной дороги регионального значения (п. Мостовской) - 12,1 км.

Строительство объездных участков автодорог дает возможность не только обеспечить безопасность дорожного движения, снижения аварийности, но и увеличить скоростной режим на данном участке трассы и увеличить пропускную способность.

- Строительство автодороги регионального значения «пгт. Псебай –ст. Баговская - Каменномостский» - 42,6 км в границах района (согласно СТП Краснодарского края);

- Строительство автодороги регионального значения «ст. Андрюки – п. Кировский - Лагонаки» - 42,0 км в границах района (связь курортов Домбай-Лагонаки);

- Реконструкция автодороги местного значения п. Узловой – п. Бугунжа - 8,91 км (асфальтирование грунтовой дороги);

- Реконструкция автодороги местного значения п. Перевалка –  п. Кировский - 10,77 км (асфальтирование грунтовой дороги);

- Строительство  автодороги местного значения х. Пролетарский - с. Беноково -  22,66 км (планируется западный обход с. Беноково);

- Строительство  автодороги местного значения с. Беноково - ст. Костромская -  22,66 км

- Строительство  автодороги местного значения ст. Хамкетинская – граница Лабинского района (Даховская) – 3,65 км в границах района;

- Строительство  автодороги местного значения ст. Бесленеевская – ст. Губская - 16 км;

- Строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям в условиях роста автомобильных потоков.

- Реконструкция дорожного полотна автомобильных дорог местного значения.

- Повышение качества обслуживания путем строительства современных комплексов придорожного обслуживания вдоль основных транспортных артерий.

- Строительство автодороги местного значения от автодороги регионального значения «подъезд к станице Костромская» до межмуниципального отходоперерабатывающего экологического комплекса протяженностью 0.4 км (асфальтирование грунтовой дороги).

При пересечении автодороги «Лабинск-Мостовской - граница Карачаево-Черкесской республики» с существующей железной дорогой в южной части пгт. Мостовский, а также с проектируемой железной дорогой (согласно СТП Краснодарского края) в районе восточного обхода ст. Андрюки,  данным проектом предусматривается устройство автомобильных развязок в двух уровнях.

Для размещения комплексов придорожного сервиса данным проектом предусмотрены территории общей площадью 259,1 га.

### 4.5.5. Развитие инженерной инфраструктуры.

Электроснабжение.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района. Планируются осуществить следующие работы:

- реконструкция  подстанции ПС 110/10 кВ «Псебай»;

- реконструкция  подстанции ПС 35/10 кВ «Шедок»;

- реконструкция  подстанции ПС 35/10 кВ «Беноково»;

- реконструкция ВЛ 10кВ «Шедок - Промышленная»;

- строительство ВЛ 10 кВ «Мостовская - Промышленная»;

- увеличение общей мощности КТП 10/0,4 кВ;

- ремонт ВЛ -35 кВ;

-ремонт ВЛ -10 кВ?

-строительство ВЛ 10 кВ «Кс-2-638/400 станицы Костромская - межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия МРРЭС Лабинского филиала (ОАО «Кубаньэнерго»).

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Газоснабжение.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий.

Для развития на перспективу также  предусматривается:

1.Реконструкции ГРС с заменой морально устаревшего оборудования и

доведения  мощности до расчетной.

2.Прокладка сетей среднего давления и установки шкафных газорегуляторных пунктов  для обеспечения газом проектируемых  не газифицированных поселков.

3.Прокладка газопровода высокого давления от ГРС Переправной до ГРС Губской в связи с ограничением ресурсов Баракаевского месторождения.

4.Прокладка газопровода высокого давления поселок Северный – поселок Восточный,  Краснокутского сельского поселения - межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс- станица-Костромская.

## 4.6. Зоны спецназначения и санитарная очистка территории.

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем проекте выделены основные категории зоны специального назначения:

- санитарно-защитные зоны;

- зона кладбищ;

- зона размещения отходов потребления, их сортировки и переработки.

Санитарно-защитные зоны.

Проектные предложения по организации санитарно-защитных зон подробно рассмотрены в разделе 4.7 данной пояснительной записки.

Зона кладбищ.

В настоящее время на территории муниципального образования размещено 24 кладбищ, из которых 7 планируется к закрытию.

При выборе новых территорий для кладбищ авторы проекта руководствовались следующими принципами:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию данным кладбищем;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

На расчетный срок планируется закрытие 7 кладбищ, не удовлетворяющих санитарным нормам, расположенных в зонах неблагоприятных инженерно-геологических условий, а также не имеющих территориальный ресурс – пгт. Мостовской, ст. Андрюки, х. Красный гай, х. Первомайский, ст. Костромская, ст. Махошевская, ст. Ярославская.

Схемой территориального планирования также предусмотрено размещение 7 новых кладбищ:

1. В ст. Ярославской на расстоянии 500м. юго-западнее  населенного пункта;

2. В п. Восточный на расстоянии 500 м. юго-западнее населенного пункта;

3. На расстоянии 300 м. юго-западнее ст. Махошевская;

4. На расстоянии 200 м. южнее х. Кизинка;

5. На расстоянии 500 м. юго-восточнее х. Веселый;

6. На расстоянии 1 000 м. восточнее ст. Адрюки;

7. На расстоянии 500 м. западнее пгт. Псебай.

Схемой территориального планирования принято решение в остальных населенных пунктов увеличить площади существующих кладбищ до расчетной, в тех случаях, если его месторазмещение удовлетворяет нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», положениям Водного Кодекса РФ.

Зона размещения отходов потребления,  их сортировки и переработки.

Санитарная очистка территории.

Санитарная очистка территории населенных пунктов Мостовского района направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

В настоящее время на территории каждого поселения действуют несанкционированные полигоны твердых бытовых отходов.

В 2008 г. ООО «Управляющая компания «Чистый город» выполнила научно-исследовательскую работу по теме: «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Мостовский район» по заказу администрации Мостовского района.

Авторами данной работы был предложен перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территорий населенных пунктов, а также предложена  схема обращения с коммунальными отходами.

Основными направлениями предлагается:

- рекультивация и ликвидация всех существующих свалок;

- создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО (организация раздельного сбора компонентов ТБО, максимально возможное вторичное их использование, развитие рынка вторичных материальных ресурсов);

- строительство нового полигона ТБО.

«Размещение межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса на территории Краснокутского сельского поселения на расстоянии 5 км к юго-востоку от поселка Восточный.

Место размещения данного объекта определено с учетом норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом территориальных ограничений ввиду расположения  земельного участка на расстоянии 1800 м от границы с Республикой  Адыгея, благоприятных инженерно-геологических условий, также с учетом транспортной доступности, возможности обеспечения энергоресурсами».

В положении схемы территориального развития Краснодарского края в схему санитарной очистки территории была заложена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

В результате анализа существующего положения в системе расселения края были определены 5 функционально-планировочных зон для размещения базовых единиц системы санитарной очистки:

1. Азово-причерноморская курортно-рекреационная зона

2. Зона сельскохозяйственного использования с высоким экономическим потенциалом – зона преимущественного рисоводства в западной части края

3. Зона густозаселенных центральных  районов.

4. Пояс агропромышленного комплекса, расположенный в северной равнинной части края.

5. Горная зона очагового животноводческого земледелия.

В указанных зонах должны быть определены места для размещения территориальных объектов становления системы обращения с отходами:

- комплексы по переработке и утилизации отходов производства и потребления на территории Краснодарского края;

- перегрузочные комплексы.

После проведенного анализа существующего положения с учетом негативного влияния существующих свалок мусора на окружающую среду, необходимость первоочередной рекультивации многих таких объектов на территориях поселений района, схемой территориального планирования  принято решение организации пунктов первичной сортировки вторсырья.

Месторазмещение данных объектов определено с учетом норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  с учетом территориальных ограничений ввиду преобладания особо ценных сельскохозяйственных земель и неблагоприятных инженерно-геологических условий, а также с учетом транспортной доступности.

Таким образом, схемой территориального планирования первоочередной реализации подлежат следующие мероприятия:

- в  Мостовском городском поселении - закрытие и рекультивация существующего полигона ТБО; организация пункта первичной сортировки вторсырья в непосредственной близости с ним;

- в Беноковском сельском поселении – закрытие и рекультивация существующего полигона ТБО; строительство центрального предприятия по переработке вторсырья и организация усовершенствованного полигона для захоронения ТБО в непосредственной близости с ним;

- в Краснокутстком сельском поселении – закрытие и рекультивация существующего полигона ТБО, строительство пункта первичной сортировки вторсырья на расстоянии 1,5 км западнее х. Северный;

- в Переправненском сельском поселении – организация пункта первичной сортировки вторсырья на расстоянии 4,5 км. южнее ст. Переправной, планируется принимать ТБО Бессленеевского и Баговского сельских поселений;

- в Андрюковском сельском поселении – закрытие и рекультивация существующего полигона ТБО, организация пункта первичной сортировки вторсырья на расстоянии 1,0 км. южнее ст. Андрюки, планируется принимать ТБО Псебайского городского поселения;

Развитие инфраструктуры первичной переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки населенных пунктов района, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

При использовании технологии сортировки отходов, также как и при комплексной переработке, наиболее существенным и важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

Таким образом, первоочередными мероприятиями по организации системы санитарной очистки территории Мостовского района являются:

- рекультивация существующих свалок мусора;

- строительство предприятия по переработке вторсырья;

- строительство пунктов сортировки  бытовых отходов;

- внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- обустройство мест сбора бытовых отходов на территории населенных пунктов.

Отходы, содержащие опасные химические соединения, включая отходы, загрязненные нефтепродуктами, в специальных контейнерах планируется вывозить с территории района на переработку и утилизацию специализированными предприятиями.

На территории Мостовского района располагаются 14 закрытых скотомогильника. Первоочередным мероприятием по данным объектам следует выделить строительство новых саркофагов и организацию санитарно-защитной зоны.

## 4.7. Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения.

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данной схемой территориального планирования устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- охранные зоны;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временные охранные зоны.

Охранные зоны.

В данном проекте выделены наиболее крупные (основные) охранные зоны:

водоохранные зоны;

охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

охранные зоны памятников историко-культурного наследия.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На территории Мостовского района водными объектами являются р. Лаба с притоками.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации устанавливается ширина водоохранных зон в зависимости от их протяженности (от истока до устья) в размере от 50 до 200 м.,  и ограничения использования территории в границах водоохранных зон.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельностоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

Восстановление и охрана водных объектов и источников питьевого водоснабжения района возможна при проведении комплекса мероприятий:

разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов;

разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;

проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков;

реконструкция существующих очистных сооружений, строительство современных локальных очистных сооружений;

проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На стадии схемы территориального планирования определяются временные границы зон  охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В границах временных охранных зон запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Разрешается использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Схемой территориального планирования границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

# 5. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Совре-менное состояние | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ, ВСЕГО | тыс. га | 369,9 | 369,9 |
| 1.1. | Земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 100,2 | 93,7 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | тыс. га | 12,4 | 19,7 |
| 1.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс. га | 4,3 | 4,6 |
| 1.4. | Земли особоохраняемых территорий и объектов | тыс. га | 85,4 | 85,4 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | тыс. га | 158,3 | 157,5 |
| 1.6. | Земли запаса | тыс. га | 9,0 | 9,0 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения всего | тыс. чел. | 71,3 | 91,7 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2.1. | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 12,6 | 16,58 |
|  |  | % | 17,7 | 18,0 |
| 2.2.2. | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 42,1 | 49,5 |
|  |  | % | 59,1 | 54 |
| 2.2.3. | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 16,5 | 25,6 |
|  |  | % | 23,1 | 27,9 |
| 2.3. | Население, занятое в экономике района / доля от населения трудоспособного возраста | тыс. чел. | 31,2 | 39,9 |
|  |  | % | 74,1 | 80,0 |
| 3. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 3.1. | Детские дошкольные учреждения | место | 2666 | 4418 |
| 3.2. | Общеобразовательные учреждения | место | 11084 | 11471 |
| 3.3. | Больницы | койка | 588 | 1235 |
| 3.4. | Поликлиники | пос/смену | 1533 | 1663 |
| 3.5. | Станции СМП | автомобиль | 10 | 10 |
| 3.6. | Учреждения клубного типа | место | 4945 | 4945 |
| 3.7. | Кинотеатры | место | 438 | 438 |
| 3.8. | Библиотеки | учрежд. | 23 | 23 |
| 3.9. | Спортивные залы | м2 зала | н/д | 1192 |
| 3.10. | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | н/д | 1834 |
| 3.11. | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | н/д | 178760 |
| 4. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 78.6 | 105.9 |
|  | -федерального значения | км | 23.5 | 23.5 |
|  | - регионального значения | км | 55.1 | 82.4 |
| 4.2 | Протяженность железной дороги | км | 35.5 | 35.5 |
| 5. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1. | Электропотребление | тыс. кВт. ч. /в год | н/д | 203883 |
| 5.2. | Потребная мощность | кВт | н/д | 53893 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.3. | Годовой расход газа | тыс. м3/год | н/д | 239426 |
| 5.4. | Часовой расход газа | м3 | н/д | 133012 |
| 6. | ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 6.1. | Полигоны-накопители ТБО | единиц | 14 | 5 |
| 6.2. | Общее количество кладбищ | единиц | 34 | 34 |
| 6.3 | Межмуниципальный отходоперерабатывающий экологический комплекс | единиц | - | 1 |